## Slide 1
Botnet IoT & Lỗ Hổng Thiết Bị Cấu Hình Kém
Giải phẫu cuộc tấn công và Bản thiết kế phòng thủ chiều sâu (Hardening)
Học phần: Bảo mật IoT (INT570) — Lớp: INT4410 | Đề tài: 26
Giảng viên hướng dẫn: Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện: Vũ Nguyễn Anh Kiệt (MSSV: 231A010449) — Trường Đại học Văn Hiến

## Slide 2
Bức Tranh Toàn Cảnh: Mạng Lưới Đang Bị Vũ Khí Hóa
Cam Kết An Toàn Học Thuật
Phạm vi: Phân tích hoàn toàn dựa trên lý thuyết và môi trường mô phỏng mã nguồn mở (Localhost).
Góc độ: Tập trung 100% vào Phòng thủ (Defense) và Tăng cường bảo mật (Hardening).
Cam kết: Không quét, không khai thác, không dính kèm dữ liệu thực tế từ Internet.
Sự Bùng Nổ IoT: Hàng tỷ thiết bị kết nối 24/7 với băng thông lớn, tạo ra bề mặt tấn công khổng lồ chưa từng có.
Điểm Mù Bảo Mật: Tài nguyên hạn chế, mật khẩu mặc định yếu, dịch vụ quản trị (Telnet/SSH) mở toang ra Internet.
Thói quen cốt lõi: Tư duy Plug-and-Play khiến thiết bị trở thành miếng mồi ngon cho Mirai, Mozi thực hiện các chiến dịch DDoS quy mô lớn.

## Slide 3
Mục tiêu Chiến lược của Đề Tài
1. Phân tích (Analyze)
Tiêu điểm: Giải phẫu vòng đời Botnet IoT.
Hành động: Nhận diện 5 giai đoạn tấn công dưới góc nhìn phòng thủ.
2. Chẩn đoán (Diagnose)
Tiêu điểm: Bóc tách các lỗi cấu hình kém.
Hành động: Truy tìm nguyên nhân cốt lõi khiến thiết bị bị chiếm quyền dễ dàng.
3. Triển khai (Deploy)
Tiêu điểm: Đề xuất cơ chế phòng vệ.
Hành động: Cung cấp Checklist Hardening và bảng phân tích Nguyên nhân - Biện pháp.

## Slide 4
Nền Tảng Phòng Thủ: Tiêu Chuẩn OWASP
OWASP IoT Project
Nhận diện Rủi ro
Cơ sở nhận diện Top 10 rủi ro IoT. Trọng tâm: I1 (Mật khẩu yếu/mặc định), I2 (Dịch vụ không an toàn), I3 (Cập nhật kém).
OWASP IoTGoat
Mô phỏng Khai thác
Môi trường Firmware chứa lỗi cố ý. Tham chiếu kiến trúc để hiểu cách kẻ tấn công khai thác Telnet mà không cần tấn công thiết bị thật.
OWASP ISVS
Tiêu chuẩn Kiểm thử
IoT Security Verification Standard. Cung cấp bộ khung yêu cầu phần cứng/phần mềm để xây dựng Checklist Hardening chính xác.

## Slide 5
Giải Phẫu Cuộc Tấn Công: Vòng Đời Botnet IoT
1. Rà Quét & Tìm Kiếm
Phát tán gói tin SYN rác trên không gian mạng công cộng, săn lùng cổng 23 (Telnet), 22 (SSH) đang mở.
2. Chiếm Quyền (Brute-force)
Thử đăng nhập hàng loạt bằng từ điển mật khẩu mặc định (admin/admin, root/xc3511) hoặc khai thác lỗ hổng CVE.
3. Nhận Lệnh (C&C)
Tải payload mã độc, xóa dấu vết, thiết lập kết nối ngầm (Reverse Connection) về máy chủ điều khiển Command & Control.
4. Tấn Công Đồng Loạt (DDoS)
Nhận lệnh từ C2, thiết bị hóa thành Zombies xả băng thông rác HTTP Flood, UDP Flood làm sập mục tiêu.
5. Duy Trì & Lây Lan
Trở thành node dò quét mới, tiếp tục phát tán mã độc sang các thiết bị khác trong mạng nội bộ (Lateral Movement).

## Slide 6
Ma Trận Chẩn Đoán Lỗ Hổng (Phần 1)
Định danh (Credentials)
Mật khẩu mặc định hoặc mã hóa cứng (Hardcoded) cho phép Botnet đăng nhập chỉ trong vài giây.
Hậu quả:
Kiểm soát hoàn toàn hệ thống nhúng với quyền cao nhất (Root).
Giải pháp:
Bắt buộc đổi mật khẩu ở lần khởi động đầu tiên. Loại bỏ tài khoản backdoor.
Dịch vụ Mạng (Services)
Mở cổng dịch vụ không an toàn (Telnet, HTTP thuần) lộ thông tin dạng văn bản rõ.
Hậu quả:
Kẻ tấn công nghe lén (sniff) gói tin và đánh cắp thông số cấu hình nhạy cảm.
Giải pháp:
Tắt Telnet/HTTP. Chuyển sang SSH (dùng Key-pair) và HTTPS bảo mật.

## Slide 7
Ma Trận Chẩn Đoán Lỗ Hổng (Phần 2)
Cập nhật (Firmware)
Firmware lỗi thời, không có cơ chế OTA Update an toàn từ nhà sản xuất.
Hậu quả:
Tồn tại các lỗ hổng CVE công khai cho phép RCE (Remote Code Execution).
Giải pháp:
Tự động hóa kiểm tra cập nhật, áp dụng chữ ký số (Digital Signature).
Môi trường Mạng
Kết nối trực tiếp ra Internet (Public IP) mà không đặt sau tường lửa.
Hậu quả:
Bất kỳ ai trên Internet cũng có thể tiếp cận giao diện quản trị thiết bị.
Giải pháp:
Đặt sau NAT/Firewall. Quản trị qua VPN nội bộ hoặc Cloud Relay bảo mật.

## Slide 8
Dashboard Tăng Cường Bảo Mật (Hardening 1)
A. Quản lý Định danh & Truy cập (Mapped to OWASP I1)
B. Cấu hình Dịch vụ Mạng (Mapped to OWASP I2)
Thay đổi mật khẩu mặc định (admin/root) ngay lần đầu khởi động.
Áp dụng chính sách mật khẩu phức tạp (ký tự hoa, thường, số, đặc biệt).
Bật tính năng khóa tài khoản (Account Lockout) sau 5 lần nhập sai.
Đóng hoàn toàn cổng Telnet (Port 23) và FTP (Port 21).
Cô lập thiết bị vào VLAN riêng biệt, ngăn chặn hoàn toàn kết nối ngang hàng.

## Slide 9
Dashboard Tăng Cường Bảo Mật (Hardening 2)
C. Quản lý Cập nhật (Mapped to OWASP I3)
D. Giám sát & Xử lý Sự cố
Thiết bị đang chạy phiên bản Firmware được vá lỗi mới nhất.
Đăng ký nhận bản tin cảnh báo bảo mật từ nhà sản xuất phần cứng.
Cấu hình Firewall ACL chặn chiều Outbound đối với Port 23/22.
Định kỳ khởi động lại thiết bị để làm sạch RAM khỏi mã độc lưu trú tạm thời.

## Slide 10
Xử Lý Thiết Bị Cũ & Chuyển Dịch Phòng Thủ
Vấn Đề: Thiết Bị Cũ (Legacy)
Thực trạng: Nhà sản xuất đã ngừng hỗ trợ, không thể phát hành bản vá Firmware mới.
Hệ quả: Cấu hình trực tiếp trên thiết bị (Device-level hardening) trở nên bất khả thi và hoàn toàn vô tác dụng.
Giải Pháp: Network-level Hardening
Chuyển dịch: Bắt buộc dựa hoàn toàn vào lớp bảo vệ mạng bên ngoài.
Thực thi: Cô lập VLAN nghiêm ngặt, chặn mọi luồng traffic từ Internet đi trực tiếp vào thiết bị thông qua Tường lửa (Firewall ACL).

## Slide 11
Nguyên Tắc Vàng: Sức Mạnh Vệ Sinh An Ninh Mạng
Phòng Ngừa Từ Gốc
Sự cẩu thả trong cấu hình ban đầu chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thảm họa Botnet quy mô toàn cầu.
Phương pháp: Chi phí thấp - Hiệu quả cao
Bảo mật IoT không nhất thiết phải bắt đầu từ các thuật toán mã hóa phức tạp hay phần cứng đắt đỏ.
Chỉ cần áp dụng triệt để các nguyên tắc Cyber Hygiene cơ bản dựa trên Checklist, chúng ta có thể loại bỏ hơn 90% nguy cơ lây nhiễm Botnet tự động từ không gian mạng.

## Slide 12
Tương Lai Phòng Thủ & Tài Liệu Tham Khảo
Hướng Phát Triển: SDN
Software-Defined Networking: Tự động hóa hoàn toàn việc giám sát.
Khả năng tự động cách ly (isolate) các thiết bị IoT có hành vi mạng bất thường ngay lập tức trong quy mô mạng doanh nghiệp.
Tài Liệu Tham Khảo Chính
• OWASP IoT Project: Top 10 Vulnerabilities
• OWASP IoTGoat: Vulnerable Firmware Environment
• OWASP ISVS: Security Verification Standard
• Russell, B. & Van Duren, D. Practical IoT Security
• Bài giảng Bảo mật IoT (INT570) - GV. Hồ Nhựt Minh